## Slide 1: 3D nyomtatás bemutató
Készítette: Kolozs Levente
Üdvözlök mindenkit szeretettel

## Slide 2: A mai program
Rövid elméleti áttekintés a 3D nyomtatásról
  A 3D nyomtatás elve
  Alapanyagok
  A 3D modell és az .stl fájl
  Szeletelés
  Raft
  Support
  Hasznos weboldalak
Nyomtatás élőben
  3D modell kiválasztása
  Szoftveres előkészítés
  Nyomtatás

## Slide 3: A 3D nyomtatás alapjai
A nyomtató Craftbot+ (Magyar fejlesztés) vs. Makerbot (USA)

## Slide 4: A 3D nyomtatás alapjai
Additív gyártástechnológia  lefejtő gyártástechnológia
Fused Deposition Modeling (FDM-olvasztott műanyagszál lerakás)
Rétegről rétegre történő építkezés (0,1mm; 0,2mm; 0,3mm)

## Slide 5: FDM - olvasztott műanyagszál lerakás)

## Slide 6: A 3D nyomtatás alapjai
Maximálisan nyomtatható méret: 250x200x200 mm
Mozgási irányok: X , Y, Z tengelyek mentén, nagy pontosságú léptető motorok segítségével
Pontosság:
  X, Y tengelyek mentén 4 mikron (0,004 mm)
  Z tengely mentén 2 mikron (0,002 mm)
Extruder fejátmérő: 0,4 mm
Nyomtatási sebesség: 50-200 mm/s
Nyomtatófej hőmérséklete: 205-260 ⁰C
Tálca hőmérséklete: 50-110 ⁰C

## Slide 7: A 3D nyomtatás alapanyagai
PLA
Extrudálási hőmérséklet: 180-215 ⁰C
Tálca: kb. 60 ⁰C
Sebesség: 40-50 mm/s
Hirtelen szilárdul meg  többféle geometria készíthető vele
Minimális vetemedés
Merev, rideg  könnyebben törik
Jól megmunkálható, faragható, ragasztható, festhető bioműanyag
Alacsony hőmérsékleten extrudálható
Megújuló alapanyagokból (pl. kukoricakeményítőből) gyártják
Nagyon biztonságos anyag
Környezetbarát, biodegradábilis, hőre lágyuló műanyag
tejsav alapú biológiailag lebomló poliészter műanyag
ABS
Extrudálási hőmérséklet: 230-240 ⁰C
Tálca: 80-85 ⁰C
Sebesség: 20-40 mm/s
Tartós, erős, szívós
Könnyű utólagos megmunkálás
Nem nedvszívó
Biológiailag nem lebomló
nem mérgező
Időjárás álló, de az UV károsítja
Csak fűthető tálcájú gépekhez (hőtágulás, deformáció miatt)
Nyomtatáskor egészségre ártalmas gőz keletkezik
Kőolajszármazékból készült polimer
Pl.: LEGO, lökhárítók

## Slide 8: A 3D nyomtatás menete – az .stl fájl
I. 3D modell (.stl fájl)
  Bármely modellező programmal előállított .stl kiterjesztésű fájl
    pl.: Solidworks, Tinkercad
  Az adott 3D objektum háromszögekre bontott felületét írja le szín és textúraadatok nélkül
  A felületeket háromszögekből építi fel  íves felületek közelítése
  Felületfelbontás finomsága („szögletesség”)
  Ellenőrzés:
    Netfabb, MiniMagics programokkal

## Slide 9: A 3D nyomtatás menete - szeletelés
II. Szeletelés (slicing)
A 3D nyomtatás előkészítéséhez ún. slicing (szeletelő) szoftvert használunk
  CraftWare
A 3D-s modell fájlt (általában .stl) felbontjuk a nyomtató által értelmezhető utasításokra (G-code)
A program a modellt nagyon vékony (jellemzően 0.1-0.3 mm magasságú) szeletekre bontja és ezeken a szeleteken belül meghatározza az extrúder útját és működését
A tárgyasztal minden elkészült réteg után a szoftverben beállított rétegmagasságnak megfelelően távolodik a nyomtatófejtől

## Slide 10: A 3D nyomtatás menete - szeletelés
II. Szeletelés (slicing)
Meg tudjuk adni többek között a kívánt felbontást, kitöltést és falvastagságot, támasz és raft kezelést
Előnézetre is alkalmunk nyílik, ami előre megállapít olyan fontos információkat, mint a várható anyagfelhasználás és nyomtatási idő.
A 3D modell vízszintes keresztmetszetekre történő felszeletelése a felbontásnak megfelelő rétegvastagságban

## Slide 11: A 3D nyomtatás menete
Raft (tutaj)
  Hozzáadott, stabilizáló réteg, amelyet a szoftver a nyomtatás aljához ad hozzá. Segíti a letapadást, csökkenti a vetemedést és növeli a tárgy minőségét.

## Slide 12: A 3D nyomtatás menete
Support (támasz)
  Áthidalások, kinyúló részek alá nyomtatott vékony, laza szerkezetű támasz
  A támasztékok segítségével komplexebb tárgyakat hozhatunk létre
  A támaszték nyomtatása idő- és anyagigényes,
  A támaszanyag tapadása enyhén rongálja a felületet
  Nagymértékben lehet csökkenteni a nyomtatás árát az íves felületek illetve a kb. 45 fokos kiszögelléseket használó formákkal.

## Slide 13: A 3D nyomtatás menete

## Slide 14: A 3D nyomtatás menete
III. Nyomtatás
  Tálca tisztaságának biztosítása
  A nyomtatás szoftveres előkészítése, majd elindítása
  A tálca felfűtése
  A nyomtatófej felfűtése
  Első réteg megrajzolása
    kontúr, majd kitöltés
  Rétegről rétegre történő építkezéssel
  Színkezelési lehetőségek

## Slide 15: Hasznos weboldalak
Thingiverse.com
Tinkercad.com
Leopoly.com
Freedee.hu

## Slide 16: Kérdések?
Kérdések?